# 超声诊断新突破——实时3D超声图像

### 一、超声诊断的新突破——实时三维超声像（论文文献综述）

边锦霞[1]（2020）在《基于实时三维超声造影对于输卵管源性不孕症的诊断评价研究》文中提出目的:基于经阴道实时三维超声造影对（TVSRT-3DHyCoSy）对于输卵管源性不孕症的诊断评价研究。方法:选择2016年8月至2020年3月,于延安大学附属医院超声医学科接受TVSRT-3DHyCoSy和三维超声造影（3D-HyCoSy）检查,一月后在延安大学附属医院放射医学科接受子宫输卵管X线造影（HSG）检查的女性不孕症患者作为研究对象,采用回顾性分析法,对所有行TVSRT-3DHyCoSy、3D-HyCoSy和HSG检查的患者输卵管通畅性结果进行分析。患者的年龄,不孕年,月经周期及体质指数采用（?）表示。计算TVSRT-3DHyCoSy、3D-HyCoSy和HSG之间的总体符合率,Kappa值,计算TVSRT-3DHyCoSy和HSG之间、3D-HyCoSy和HSG之间的χ2值（P<0.05）以及灵敏度（Sen）,特异度（Spe）,阳性预测值（PV+）,阴性预测值（PV）,阳性似然比（LR+）,阴性似然比（LR）,约登指数（γ）值等,用数字评价量表对行TVSRT-3DHyCoSy检查的患者疼痛程度进行评价和行TVSRT-3DHyCoSy对患者治疗作用的评估。本研究遵循的程序符合2013年修订的?世界医学协会赫尔辛基宣言?要求。结果:平均年龄约30.34±4.29岁,平均不孕年约2.93±2.22年,平均体质指数约20.09±2.89 kg/m2,平均月经周期约30.16±2.06天。TVSRT-3DHyCoSy和3D-HyCoSy检查的χ2=52.6,P<0.005,差异有统计学意义。TVSRT-3DHyCoSy和3D-HyCoSy检查的总体符合率为85.4%（70/82）,K值为0.77（Z=9.70,P<0.001）,判断一致性极好。3D-HyCoSy与HSG的χ2=58.9,P<0.005,检查的总体符合率为73.17%（60/82）,K值为0.54（Z=7.22,P<0.001）,判断一致性中、高度一致。以HSG为“金标准”,得3D-HyCoSy检验输卵管阻塞的Sen,Spe,PV+,PV<sub>,LR+,LR<sub>,γ值分别为73.58%,86.21%,90.70%,64.10%,5.33,0.31,0.60。TVSRT-3DHyCoSy与HSG的χ2=72.8,P<0.005,检查总体符合率为81.71%（68/82）,K值为0.68（Z=10.46,P<0.001）,判断一致性中、高度一致。以HSG为“金标准”,TVSRT-3DHyCoSy诊断输卵管阻塞的Sen,Spe,PV+,PV<sub>,LR+,LR<sub>,γ值分别为86.27%,90.32%,93.62%,80.0%,8.91,0.13,0.77。经TVSRT-3DHyCoSy检查不孕症女性患者非造影剂无、轻、中、重的不良反应率分别为9（20.45%）、24（54.54%）、8（18.18%）、3（6.82%）。经TVSRT-3DHyCoSy检查不孕症女性患者的总体自然受孕率11.36%（5/44）,3个月内自然受孕率为2.27%（1/44）,≥6个月（最长随访时间为24个月）的自然受孕率为9.09%（4/44）。结论:TVSRT-3DHyCoSy的检查结果值均优于3DHyCoSy检查的结果,TVSRT-3DHyCoSy对女性不孕症患者的输卵管是否通畅具有较高Spe,PV+,因此TVSRT-3DHyCoSy值得临床推广和应用。但其对治疗女性不孕症患者有一定价值,但仍需临床多中心数据进一步研究。

李子豪[2]（2020）在《基于超声影像的连续型机器人的形状感知与末端估计》文中指出微创手术是现代医学外科手术发展的一个重要方向。由于连续型机器人能够在复杂窄小的体内灵活操作,满足微创手术的要求,所以备受研究者青睐。为了能够准确地检测体内机器人,结合超声无辐射,实时性好且相对便宜的优势,引入超声影像技术作为视觉反馈。本文提出一种基于二维截面超声影像对两类连续型机器人进行检测的方法,一类是无预测模型的连续型机器人,另一类是有预测模型的连续型机器人。通过搭建光学机械臂超声诊断系统,准确地对仿体内的连续型机器人进行空间定位。该系统能够自主地采集数据,通过超声图像处理和坐标转换,实现连续型机器人的识别、定位和跟踪,结合曲线拟合的方法,完成形状重建和末端估计。根据现阶段连续型机器人超声图像感知算法,利用金属对超声波的高敏感度以及上表面优先反射致使上表面超声图像像素值较高的原理,提出了一种适用于小范围精确定位的超声图像处理算法,即直方图法。本文分别针对这两类机器人进行了形状重建和末端估计实验,其中,穿刺针代表无预测模型的机器人,同心管代表有预测模型的机器人。在穿刺针的实验中,本课题利用二值化法完成机器人初步定位,然后使用卡尔曼滤波算法跟踪连续型机器人,最后利用采集得到的数据,使用曲线拟合完成穿刺针的形状重建和末端估计。通过实验误差分析,以4 mm的扫描间隔对穿刺针进行扫描,末端位置估计误差小于1 mm,满足大部分医疗手术的要求,从而基本解决了无预测模型基于二维截面超声图像的形状重建和末端估计的问题。该方法利用光学机械臂超声诊断系统,通过超声图像标定,实现了二维平面位置向三位空间位置的转换,并使用卡尔曼滤波的算法,完成了在空间中对连续型机器人的跟踪。在同心管机器人的实验中,本课题利用同心管的正运动学模型,结合驱动控制参数和同心管管与管之间的约束,完成对该段同心管的预测,同时生成对应的均匀的超声探头扫描点。之后,通过采集得到的数据,结合超声图像处理结果,完成机器人空间定位。最后,再次利用管与管之间约束关系,结合曲线拟合的公式得到的约束方程,完成本段的形状重建和末端估计。通过两套同心管的实验,末端位置平均估计误差均小于1 mm。该方法首次利用正运动学模型,结合二维超声成像,完成对有先验知识的连续型机器人的空间定位,实现了对其的形状重建和末端估计。其实验结果满足大部分医疗手术的要求。

励娜[3]（2019）在《多普勒超声心动图对正常胎儿右肺动脉分支血流参数的定量研究》文中认为目的:探讨正常胎儿右肺动脉分支（right pulmonary artery,RPA）多普勒血流参数收缩期峰值流速（peak systolic velocity,PSV）、搏动指数（pulsatility index,PI）和阻力指数（resistance index,RI）的变化规律,建立定量化指标。方法:将孕20～35+6周的273例正常胎儿按孕周（gestational age,GA）分为4组,利用超声多普勒分别测量胎儿RPA近段、中段及远段的PSV、PI、RI,建立正常参考值,对各均值进行配对比较,并对各参数与GA绘制散点图、进行相关性分析。结果:胎儿RPA从近段至远段,PSV逐渐减小,PI、RI逐渐增大,差异均有统计学意义（P均<0.05）,而PSV与GA呈线性正相关,PI、RI与GA呈线性负相关,差异均有统计学意义（P均<0.01）。结论:胎儿超声心动图能够观察胎儿RPA的解剖特征,能够定量评估胎儿肺循环的发育及血流动力学变化。

张振奇[4]（2017）在《三维超声对肩袖撕裂的诊断价值》文中提出本项目通过三维超声技术对肩袖撕裂患者进行诊断,评价三维超声对肩袖撕裂的临床诊断价值。本研究收集2014年9月至2016年3月临床怀疑肩袖撕裂患者,并行二维超声、三维超声及核磁共振（MRI）检查,以核磁共振（MRI）为金标准,共纳入32例肩袖撕裂患者。本研究计算二维超声及三维超声诊断肩袖撕裂的敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值,使用三维超声测量撕裂的面积并与术中进行比较。32个患者经三维超声进行检查,诊断冈上肌腱全部撕裂19例,部分撕裂为13例,二维超声诊断全部撕裂为17例,部分撕裂为13例。核磁共振检查,全部撕裂为20例,部分撕裂为12例。以核磁共振作为金标准,经计算,三维超声对肩袖撕裂的敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值均高于二维超声。三维超声较二维超声更加清晰、立体、准确显示肩袖撕裂的形态及范围。三维超声不仅能诊断肩袖撕裂,而且能立体形象地显示肩袖撕裂的部位、形态和面积,有利于临床医生直观地认识超声图像,从而设计手术方案,实现个体化、精准化治疗,具有重要价值。

杨佳丽[5]（2015）在《基于LabVIEW的三维超声成像方法研究》文中研究指明相较于传统B超,基于二维面阵的实时三维超声诊断仪可以提供更全面、更详细的人体信息,已经逐渐应用于临床检查和诊断中。目前国外主要医学影像企业的高端超声产品上均已实现基于二维面阵的实时三维超声成像技术,但国内尚无掌握此项技术的超声企业和研究单位。主要原因是该项技术的几个难点在国内尚未被攻克:面阵探头的阵元数大,制作和加工工艺复杂;通道数多,数据量大。为了解决上述问题,作者所在的医学超声实验室在国家十二五支撑计划项目的资助下,对基于二维面阵的实时三维超声成像技术进行了深入的研究。在此背景下,通过利用自主研发的基于行列寻址法的二维面阵探头,结合Lab VIEW图形化编程方法,本文完成了实时三维超声成像方法的研究。主要工作包括:在NI PXIe系统的基础上,设计用于三维超声回波信号采集的上下位机程序,采集三维超声原始数据,经过波束聚焦、包络检测、动态范围调整和灰阶变换等处理完成图像的重建,并通过正交三平面的方式实时显示三维超声图像。另外通过一系列实验验证了实时三维超声系统的可行性,对比了不同重建方法的图像质量,并对系统的部分性能进行了测试。实验结果表明,三维超声系统实时显示的帧率可达30帧以上;对于强反射面,图像的纵向分辨力可达0.27mm,横向分辨力可达1.5mm。

马丽纹[6]（2012）在《实时三维超声筛查胎儿畸形的探讨》文中认为目的:探讨实时三维超声在筛查产前胎儿畸形中的应用价值。方法:利用三维超声仪对可疑畸形的胎儿行实时三维超声检查,发现胎儿畸形31例,均被引产和产后证实。结果:颅面部畸形15例,腹部及泌尿系畸形10例,脊柱及四肢畸形5例,全身皮肤水肿及腹水1例。结论:实时三维超声图像立体直观,能够提示更多的诊断信息,使二维超声得到进一步验证及有效的补充,在临床上具有一定实用价值,值得推广。

石俊华[7]（2012）在《三维超声在临床中的应用研究进展》文中认为目前三维超声成像是超声诊断的新技术之一,目前已成为超声医学成像领域研究的一个热点。三维超声成像比二维超声成像可了解更多的信息,图像直观,可以对检测的组织器官参数进行精确测量,提高诊断准确性,还可以从多个角度观察检测目标,能够模拟手术。已证明其在心脏疾病、胎儿畸形等方面有非常重要的临床应用价值。本文就三维超声成像进行综合阐述。

战金营[8]（2012）在《实时三维超声心动图对不同方法治疗心衰患者左室收缩功能的研究》文中认为目的：1、利用超声新技术全容积实时三维超声心动图定量检测心衰患者在不同方法治疗后左心室的收缩功能。2、探讨热毒理论指导下慢性心力衰竭的中医中药治疗，为寻找特色的中西医结合治疗心力衰竭之路提供客观的临床依据。3、研究二维超声心动图与实时三维超声心动图检测心衰患者左室射血分数之间的相关性。方法：1、以符合条件的心力衰竭患者作为研究对象，把入选研究对象随机分为对照组1组和试验组2组、3组，各组年龄、性别、患病、心功能分级等情况比较无差别。2、各组在充分的西药和健康教育的基础上，对照组1组给予常规西药治疗。试验组2组在给予常规西药治疗基础上，加用喘证1号方汤剂治疗。试验组3组在给予常规西药治疗基础上，加用喘证1号方膏方治疗。各组服药4周，记录患者的情况。3、所有入选者均在安静状态下取左侧卧位，连接心电图进行超声图像采集。所有图像数据存储于光盘，以备脱机分析。4、采用SPSS17.0统计软件进行数据处理。定量资料用均数±标准差（x±s）形式表示，多组间定量资料的比较用单因素方差分析，多组样本均数之间两两比较采用SNK-q检验，以P<0.05认为有统计学意义。两个变量之间的相关性采用Pearson相关分析。研究内容：1、用二维超声心动图和超声新技术实时三维超声心动图对三组心衰患者进行代表左室收缩功能的指标左室舒张末容积（EDV）、收缩末期容积（ESV）、射血分数（EF）、每搏输出量（SV）的测定。2、利用统计软件对用药前后各组数据进行处理并根据结果对各组数据进行分析，评价分析各种不同治疗方法在治疗心力衰竭方面的差异，对喘证1号方进行临床疗效的评价，为喘证1号方不同剂型治疗慢性心衰心肾阳虚、血瘀水停、热毒内蕴提供系统、客观的临床实验依据。从而为中医中药治疗慢性心力衰竭提供新的治疗思路和方法，并通过中、西医综合干预治疗寻找特色的中西医结合治疗慢性心力衰竭之路，达到降低心力衰竭的入院率和病死率的目的。3、将二维超声心动图所测心功能指标左室射血分数（LVEF）与实时三维超声心动图所测左室射血分数（LVEF）指标进行相关性分析。结果：1、对照组（西药组1组）与试验组（西药+中药汤剂组2组和西药+中药膏方组3组）：左室收缩末期容积（ESV）、射血分数（EF）、每搏输出量（SV）实验组与对照组之间的差异有统计学意义。2、试验组：试验组（西药+中药汤剂组2组和西药+中药膏方组3组）中患者各项检查指标、心功能改善情况的差异没有统计学意义。3、传统二维超声与实时三维超声心动图技术所测左室射血分数高度相关。结论：1、新技术全容积实时三维超声心动图定量检测心衰患者在不同方法治疗后左心室整体收缩功能的检测方面具有可行性。2、中西医结合治疗的两组优于西药治疗组。3、中药汤剂与中药膏方的疗效结果相仿，之间的差异没有显着性。

庄兰艮[9]（2011）在《实时三维超声心动图在肥厚型心肌病中的应用价值》文中指出目的:评价实时三维超声心动图测量腔室结构的准确性及其在肥厚型心肌病中的应用价值。方法:对110例研究对象进行二维（2DE）及实时三维超声心动图（RT-3DE）检查,其中正常志愿者20例,高血压患者20例,肥厚型心肌病（HCM）患者70例。从上述人群中选取20例（HCM10例,正常志愿者10例）,加做心脏磁共振（cMRI）检查。所有图像存储于光盘中,应用Tom Tec Echo和Tom Tec MR软件进行脱机分析,记录每个研究对象左室总体质量、16节段质量,在此基础上得出基底部、中间部、心尖部三大节段心肌质量的标准差均值sSD,即左室质量离散指数（MDI）。2DE、RT-3DE及cMRI测量左室结构指标:左室舒张末期内径（LVEDd）、左室收缩末期内径（LVEDs）、室间隔厚度（IVS）、左室后壁厚度（LVPW）等。1.以心脏磁共振测得结果为标准,评定二维和实时三维超声心动图测量左室结构的准确性。2.评价新指标左室质量离散指数诊断肥厚型心肌病的可行性。3.评价实时三维超声心动图临床使用的可重复性。结果:1.左室结构的测定（LVEDd、LVEDs、IVS、LVPW）,实时三维超声心动图与心脏磁共振呈显着正相关（r分别为0.95、0.93、0.96、0.94）,显着高于二维超声心动图（r分别为0.85、0.86、0.84、0.86）。2.左室质量的测定,实时三维超声心动图与心脏磁共振呈显着正相关（r=0.97）,两种测量方法有着较高的测量一致性,其测量偏差（-1.27±13.61）小于2DE （1.07±27.79）。3.HCM组IVS/LVPW高于正常对照组（P<0.001 ）及高血压组（P=0.04）。4.HCM组左室质量明显高于正常对照组（P<0.001）及高血压组（P<0.05）。5.HCM组左室质量离散指数MDI（1.75±0.43）高于正常对照组（0.39±0.13,P<0.001）和高血压组（0.38±0.10,P<0.001）。6.应用MDI测值诊断HCM的ROC曲线下面积为0.99。以1.13为临界值,诊断的敏感性为:97%,特异性为:100%。7.应用IVS/LVPW值诊断HCM的ROC曲线下面积为0.835。以1.20为临界值,诊断的敏感性为:67%,特异性为:100%。8.应用RT-3D测量左室质量有着较高的观察者间（r=0.92）及观察者（r=0.94）一致性。结论:1.实时三维超声心动图对左室结构的测量有着较高的准确性。2.左室质量离散指数可作为诊断肥厚型心肌病的良好指标。3.实时三维超声心动图有着较高的临床可重复性。

怡兰[10]（2011）在《实时三维超声在诊断心内膜垫缺损中的应用研究》文中研究指明目的探讨实时三维超声（Real-time three dimensional echocardiography,RT-3DE）在诊断心内膜垫缺损（Endocardial cushion defect, ECD）中房室间隔缺损的应用。方法对32例ECD患者行常规二维与经胸实时三维超声心动图检查,对房间隔、室间隔进行三维图像的切割处理,详细观察房间隔、室间隔和房室瓣结构及其血流情况,并与手术结果进行对照。结果32例ECD患者中,完全型心内膜垫缺损20例,部分型心内膜垫缺损12例。全部病例实时三维超声图像均满意采集,经旋转切割等后处理,其显示立体的房间隔、室间隔缺损结构、房室瓣发育及血流情况较常规二维超声更加直观、全面及准确。与手术结果比较,常规二维超声误诊分型4例,对10例二尖瓣隔叶裂术前未能做出诊断;实时三维超声术前分型与术后分型符合率高达100%。结论RT-3DE较常规二维心动图可以更好地显示ECD中房室间隔缺损的立体结构,对房室瓣的发育及血流情况有更全面及精确的诊断。RT-3DE为观察心脏结构提供了新的视角,是心脏病诊断、治疗和评价的有效工具。

### 二、超声诊断的新突破——实时三维超声像（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、超声诊断的新突破——实时三维超声像（论文提纲范文）

#### （1）基于实时三维超声造影对于输卵管源性不孕症的诊断评价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一部分 引言

1.1 前言

1.2 输卵管通畅性评价方法

1.3 研究背景及意义

1.4 研究内容

第二部分 资料与方法

1

1.1 研究对象及分组

1.2 方法

1.2.1 不孕症诊断标准

1.2.2 纳入标准与排除标准

1.2.3 主要仪器与试剂

1.2.4 操作方法

1.2.5 图像分析

1.2.6 TVSRT-3DHyCoSy检查过程中不良反应

1.2.7 TVSRT-3DHyCoSy检查术后受孕率随访

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 基本资料

2.2 TVSRT-3DHyCoSy和3D-HyCoSy检查结果对比

2.3 3D-HyCoSy和HSG检查结果对比

2.4 TVSRT-3DHyCoSy和HSG检查结果对比

2.5 TVSRT-3DHyCoSy检查后安全性评价

2.6 TVSRT-3DHyCoSy检查后受孕率评价

第三部分 讨论

1.1 HyCoSy成像原理

1.2 HyCoSy造影剂的选择

1.3 HyCoSy对输卵管通畅性的有效性评价

1.4 HyCoSy对不孕症患者的治疗作用

1.5 HyCoSy检查过程中的注意事项

1.6 小结

第四部分 结论

参考文献

综述

1 输卵管通液术

2 HSG

2.1 成像原理

2.2 适用范围

2.3 有效性评价

3 HyCoSy

3.1 成像原理

3.2 适用范围

3.3 有效性评价

4 腹腔镜输卵管通液术

4.1 成像原理

4.2 适用范围

4.3 有效性评价

5 结语

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间取得的研究成果

#### （2）基于超声影像的连续型机器人的形状感知与末端估计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 课题研究的目的和意义

1.3 国内外研究现状与分析

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究现状分析

1.5 本课题研究内容

第2章 光学机械臂超声诊断系统设计

2.1 引言

2.2 系统设计与坐标变换

2.2.1 系统设计

2.2.2 坐标变换

2.3 基本算法

2.3.1 机械臂的手眼标定

2.3.2 超声图像标定

2.3.3 超声图像处理

2.4 本章小结

第3章 无预测模型的跟踪算法

3.1 引言

3.2 跟踪算法

3.2.1 卡尔曼滤波跟踪算法

3.2.2 形状重建与末端估计

3.3 实验验证

3.3.1 实验设计与平台搭建

3.3.2 实验结果与分析

3.4 本章小结

第4章 预测模型的跟踪算法

4.1 引言

4.2 同心管的正运动学模型及应用

4.3 跟踪算法

4.4 实验验证

4.4.1 两根同心管的实验

4.4.2 三根同心管的实验

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

#### （3）多普勒超声心动图对正常胎儿右肺动脉分支血流参数的定量研究（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

英文摘要

缩略词表

1 引言

2 资料和方法

2.1 研究对象

2.2 仪器

2.3 方法

2.4 统计学方法

3 结果

3.1 正常胎儿RPA分支多普勒参数的变化规律

3.2 正常胎儿RPA多普勒血流参数与GA的相关性

4 讨论

5 本研究的局限性

6 结论

参考文献

综述

参考文献

作者简历及在学期间所取得的科研成果

#### （4）三维超声对肩袖撕裂的诊断价值（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 三维超声技术的发展

1.2 三维超声技术在临床方面的应用

1.3 肩袖撕裂

1.4 肩袖撕裂的影像学诊断与治疗

1.5 本文的主要工作

1.6 本论文的结构安排

第二章 三维超声对肩袖撕裂的诊断价值

2.1 资料与方法

2.1.1 一般资料

2.1.2 实验方法

2.1.3 图像分析

2.1.4 统计学分析

2.2 结果

2.2.1 肌腱撕裂的定性诊断

2.2.2 三维超声对冈上肌肌腱撕裂面积的评估

第三章 讨论

3.1 三维超声对肩袖撕裂的诊断价值

3.2 三维超声对肩袖撕裂的面积评估

3.3 三维超声诊断肩袖撕裂的不足

第四章 结论与展望

4.1 本文的主要贡献

4.2 下一步工作的展望

致谢

参考文献

硕士间取得的研究成果

#### （5）基于LabVIEW的三维超声成像方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要研究内容及论文结构

2 三维超声的数据采集

2.1 Lab VIEW介绍

2.2 三维超声数据采集的硬件设计

2.3 三维超声数据采集的软件设计

2.4 本章小结

3 三维超声图像的重建和显示

3.1 波束形成

3.2 包络检测

3.3 动态范围调整

3.4 灰阶变换

3.5 三维超声图像的显示

3.6 本章小结

4 实验结果与分析

4.1 钢板成像实验

4.2 钢板实时成像实验

4.3 纵向分辨力测试实验

4.4 横向分辨力测试实验

4.5 不同重建方法的对比

4.6 实验结果分析

4.7 本章小结

5 总结与展望

5.1 本文总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 攻读学位期间发表的论文及专利申请

#### （6）实时三维超声筛查胎儿畸形的探讨（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 仪器及方法

2 结果

3 讨论

#### （7）三维超声在临床中的应用研究进展（论文提纲范文）

1 三维超声成像概念、发展历程与成像原理、成像过程

2 三维超声成像技术的种类与显示方法

3 三维超声成像的操作程序

4 三维超声成像在心脏疾病诊断中的应用

5 三维超声成像在胎儿体表畸形和先天性心脏病诊断及妇科疾病诊断中的应用

6 三维超声成像的优越性

7 三维超声成像的局限性

8 三维超声成像存在的问题

#### （8）实时三维超声心动图对不同方法治疗心衰患者左室收缩功能的研究（论文提纲范文）

提要

abstract

第一章 引言

1.1 研究背景与意义

1.2 RT- 3DE 评价左心室收缩功能方面的研究进展

1.2.1 实时三维超声心动图测量左心室容积和功能的实验研究

1.2.2 实时三维超声心动图半自动化和手动心内膜边界描记术

1.2.3 实时三维超声心动图容积一时间曲线

1.3 RT-3DE 在心力衰竭疾病中的应用

1.4 本论文的基本组织结构

第二章 资料与方法

2.1 研究对象

2.2 研究方法

2.2.1 入选标准

2.2.2 排除标准

2.2.3 试验分组及处理

2.2.4 观察指标

2.2.5 统计分析、报告结果

2.2.6 解释系统评价结果

2.2.7 结论

2.3 仪器设备

2.4 图像处理

2.4.1 图像采集

2.4.2 图像分析

2.5 统计学分析

第三章 结果

3.1 定性研究

3.2 定量研究

3.2.1 1 组、2 组和 3 组入组患者基本资料的比较

3.2.2 1 组、2 组和 3 组常规二维超声心动图比较

3.2.3 1 组、2 组和 3 组实时三维超声心动图比较

3.2.4 二维与三维之间的相关性分析

第四章 讨论

4.1 心脏的泵血功能：

4.2 评定心功能的指标

4.3 结果分析

4.3.1 心衰的发病机理

4.3.2 心衰的中西医治疗效果分析

4.3.3 RT-3DE 评价左室收缩功能

第五章 结语

参考文献

综述

参考文献

附录

致谢

论文着作

详细摘要

#### （9）实时三维超声心动图在肥厚型心肌病中的应用价值（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

前言

资料和方法

结果

讨论

结论

问题与展望

参考文献

综述

参考文献

攻读学位期间发表文章

英文缩写词对照

致谢

#### （10）实时三维超声在诊断心内膜垫缺损中的应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

前言

材料与方法

结果

讨论

结论

参考文献

文献综述

参考文献

攻读学位期间发表文章及科研情况

个人简历

致谢

### 四、超声诊断的新突破——实时三维超声像（论文参考文献）

- [1]基于实时三维超声造影对于输卵管源性不孕症的诊断评价研究[D]. 边锦霞. 延安大学, 2020(12)

- [2]基于超声影像的连续型机器人的形状感知与末端估计[D]. 李子豪. 哈尔滨工业大学, 2020(01)

- [3]多普勒超声心动图对正常胎儿右肺动脉分支血流参数的定量研究[D]. 励娜. 浙江大学, 2019(03)

- [4]三维超声对肩袖撕裂的诊断价值[D]. 张振奇. 电子科技大学, 2017(02)

- [5]基于LabVIEW的三维超声成像方法研究[D]. 杨佳丽. 华中科技大学, 2015(06)

- [6]实时三维超声筛查胎儿畸形的探讨[J]. 马丽纹. 中国医学创新, 2012(30)

- [7]三维超声在临床中的应用研究进展[J]. 石俊华. 中国现代医生, 2012(19)

- [8]实时三维超声心动图对不同方法治疗心衰患者左室收缩功能的研究[D]. 战金营. 山东中医药大学, 2012(01)

- [9]实时三维超声心动图在肥厚型心肌病中的应用价值[D]. 庄兰艮. 苏州大学, 2011(06)

- [10]实时三维超声在诊断心内膜垫缺损中的应用研究[D]. 怡兰. 内蒙古医学院, 2011(08)

本文来源: https://www.awenxian.com/article/b2539ed30d957b894e0be3d7.html